Утверждаю

Главный инженер ООО «Стройэнергоремонт»

___________________А.П.Шкрудь

_________________2011г.

Годовой план - график  ремонта электрооборудования на 2012г. ГПП 110/6 кВ «Гидронамыв»

| № | Наименование оборудования | Номер по схеме | Норматив ресурса между ремонтами(числ) и простой (знам) час | Дата посл. ремонта | Условные обозначения ремонта (числитель), и время простоя в ремонте (знамен) час. | Годовой простой в ремонте час. | Годовой фонд рабочего времени час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Месяц |  |  |
|  |  |  | текущий | капит. |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | Выключатель масляный J=630-1000A | 8 | 8640/4 | 25920/8 | 17.08.10 | Т/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  | 17.08.10 |  | Т/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  |  | 17.08.10 |  |  | Т/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 |  |  | 18.08.10 |  |  |  | Т/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 |  |  | 18.08.10 |  |  |  |  | К/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 |  |  | 18.08.10 |  |  |  |  |  | К/8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разъединитель,110 кВ |  | 17280/6 | 51840/18 | 11.09.10 |  |  |  |  |  |  | Т/6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Отделитель 110 кВ |  | 17280/6 | 51840/18 | 11.09.10 |  |  |  |  |  |  | Т/6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Трансформатор напр. 6 кВ |  | 25920/4 | 103680/12 | 11.09.10 |  |  |  |  |  |  |  | Т/4 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Трансформатор собст. н. 63 кВа | ТСН-1 | 25920/4 | 103680/96 | 17.08.10 |  |  |  |  |  |  |  | Т/4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТСН-2 |  |  | 18.08.10 |  |  |  |  |  |  |  | Т/4 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Трансформатор силовой 10000 кВа | Т-2 | 25920/24 | 103680/540 | 11.09.10 |  |  |  |  |  |  |  | Т/24 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Привод выключателя пружинный | 8 | 8640/12 | 51840/60 | 16.04.10 | Т/12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  | 01.03.10 |  | Т/12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  |  | 05.02.10 |  |  | Т/12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 |  |  | 18.08.10 |  |  |  | Т/12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 |  |  | 17.08.10 |  |  |  |  | Т/12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 |  |  | 11.09.10 |  |  |  |  |  | Т/12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Разрядник 10 кВ,12 шт |  | 8640/12 | 51840/24 | 15.04.10 |  |  |  | Т/12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ЗОН -110 кВ |  | 17280/2 | 51840/6 | 18.08.10 |  |  |  |  |  |  |  | Т/2 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ЗН-110 кВ (ножи зазем) |  | 17280/6 | 51840/18 | 18.08.10 |  |  |  |  |  |  |  | Т/6 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Секция шин 6 кВ | СШ1 | 8640/6 | 103680/60 | 11.09.10 |  |  |  |  |  |  |  | Т/6 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Опорные изоляторы | СШ2 | 8640/6 | 103680/96 | 11.09.10 |  |  |  |  |  |  |  | Т/6 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Разрядник В,35 кВ 9 шт. | ОРУ110 | 8640/9 | 51840/27 | 17.08.10 |  |  |  |  |  |  |  | Т/9 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Система обдува Т2 |  | 8640/12 | 51840 | 18.08.10 |  |  |  | Т/12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Переключатель РПН Т2 |  | 8640/9 | 51840 | 20.10.10 |  |  |  |  | Т/9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Система обогрева |  | 8640/12 | 25920 | 10.10.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т12 |  |  |  |
| 18. | Реле защю и авт. (РЗАТ) |  | 8640/24 | 103680 | 18.08.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | Т/24 |  |  |  |  |  |
| 19. | Освещение |  | 8640/9 | 103680 | 11.09.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Т/9 |  |  |  |  |

Главный энергетик    ________________________